| PRZEDMIAR ROBÓT |
| --- |
| Rodzaj robót (branża): | Roboty drogowe |
| Inwestycja | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zalesie |
| Adres: |  |
|  | Zalesie - Gmina Płośnica |
| Kody CPV: | 45233140-2 - Roboty drogowe 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych |
| Inwestor: | Gmina Płośnica |
|  | Dworcowa 52 |
|  | 13-206 Płośnica |
| Wykonawca: |  |
| Sporządził: | Kazimierz Skonieczny |
| Sprawdził: |  |
| Data opracowania: | Styczeń 2018r. |
|  | Inwestor |  | Wykonawca |  |

| PRZEDMIAR ROBÓT |
| --- |
| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilość robót |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 45100000-8 CPV | Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |
| 1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. | km |  | 0,851 |  |
|  |  | 0.851km | km | 0,851 |  |  |
| 1.2 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 851,00m x 3,50m = 2978,50m2 Łuku=66,00m2 | m2 |  | 3 044,50 |  |
|  |  | Razem=3044,50m2 | m2 | 3 044,50 |  |  |
| 2 | 45233252-0 CPV | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |
| 2.1 | D-04.04.02 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5mm , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 317,00m x 3,24m = 1027,08m2 | m2 |  | 1 027,08 |  |
|  |  | 1027,08m2 | m2 | 1 027,08 |  |  |
| 2.2 | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. [(262,00m + 230,00m + 42,00m) x 3,24m] + 50,00m2 = 1780,16m2 | m2 |  | 1 780,16 |  |
|  |  | 1780,16m2 | m2 | 1 780,16 |  |  |
| 2.3 | D-04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy wiążącej. [(262,00m + 230,00m + 42,00m) x 3,12m] + 50,00m2 = 1716,08m2 | m2 |  | 1 716,08 |  |
|  |  | 1716,08m2 | m2 | 1 716,08 |  |  |
| 2.4 | D-04.03.01 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, gr. warstwy 4cm po zagęszczeniu, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi. [(262,00m + 230,00m + 42,00m) x 3,12m] + 50,00m2 = 1716,08m2 | m2 |  | 1 716,08 |  |
|  |  | 1716,08m2 | m2 | 1 716,08 |  |  |
| 2.5 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy ścieralnej. (534,00m x 3,00m) + 50,00m2 = 1652,00m2 | m2 |  | 1 652,000 |  |
|  |  | 1652,00m2 | m2 | 1 652,00 |  |  |
| 2.6 | D-05.03.05a | Ułożenie nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, warstwa ścieralna, gr.4cm po zagęszczeniu, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi. (534,00m x 3,00m) + 50,00m2 = 1652,00m2 | m2 |  | 1 652,00 |  |
|  |  | 1652,00m2 | m2 | 1 652,00 |  |  |
| 2.7 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy pod zjazdy z kruszywa łamanego 0- 31,5mm gr.20cm po zagęszczeniu. | m2 |  | 200,00 |  |
|  |  | 200 | m2 | 200,00 |  |  |
| 2.8 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy ścieralnej. [(6,00m + 4,00m)/2] x 2,00m = 10,00m2 x 20 = 200,00m2 | m2 |  | 200,00 |  |
|  |  | 200,00m2 | m2 | 200,00 |  |  |
| 2.9 | D-05.03.05a | Ułożenie nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, warstwa ścieralna, gr.5cm po zagęszczeniu, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi. [(6,00m + 4,00m)/2] x 2,00m = 10,00m2 x 20 = 200,00m2 | m2 |  | 200,00 |  |
|  |  | 200,00m2 | m2 | 200,00 |  |  |
| 3 | 45233220-7 CPV | Roboty w zakresie nawierzchni - pobocza |  |  |  |  |
| 3.1 | D-04.04.02 | Pobocza kruszywa łamanego 0-31,5mm średniej grubości 10cm po zagęszczeniu. 317,00m x 2,00m = 634,00m2 | m2 |  | 634,00 |  |
|  |  | 634,00m2 | m2 | 634,00 |  |  |
| 3.2 | D-04.04.02 | Pobocza kruszywa łamanego 0-31,5mm średniej grubości 20cm po zagęszczeniu. (534,00m x 2) – (20,00m x 6) = 948,00m x 1,00m = 948,00m2 | m2 |  | 948,00 |  |
|  |  | 948,00m2 | m2 | 948,00 |  |  |
| 4 | 45233290-8 CPV | Instalowanie znaków drogowych |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 70 mm | szt. |  | 5 |  |
|  | D-07.02.01 | 5szt | szt. | 5 |  |  |
| 4.2 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe o powierzchni do 0,3 m2. D-1 szt.2 D-2 szt.2 A-7 szt.1 | szt. |  | 5 |  |
|  |  | 5szt. | szt. | 5 |  |  |